## Slide 1: Etat de l’art
Titre: Landuse change detection in a surface coal mine area using multi-temporal high-resolution satellite images
Auteurs: Nuray Demirel, Sebnem Düzgün and Mustafa Kemal Emil
Année de publication: 2011
Journal: International Journal of Mining, Reclamation and Environment
Contexte: L’exploitation minière durable nécessite que les changements spatiaux liés à l’exploitation du minerai soient surveillés en permanence. Cela afin d’identifier les impacts à long terme de l'exploitation minière sur l’environnement et sur l’occupation du sol. De ce fait, on pourra fournir des mesures de sécurité et de prévention.
Objectif: Détecter les changements post-classification d’une exploitation minière à ciel ouvert, afin d’identifier d’identifier, de quantifier et d’analyser la réponse spatiale du paysage aux activités d’extraction de charbon à Goynuk (Turquie)

## Slide 2
Problematic (difficulties): effectuer classification d’image de différentes dates (atmosphère différente) et différents satellites, évaluation de la précision
Materiels (site, data): Images satellites de la mine à ciel ouvert de Goynuk, Bolu en Turquie entre 2004 et 2008 (satellite IKONOS(résolution 80cm)et QuickBird(résolution 1m to 61cm) )
Method and criteria for performance analysis:
Méthode de convolution cubique
correction radiométrique : éliminer effets atmosphériques
méthode polynomiale du second ordre: rééchantillonnage
technique de détection des changements post-classification: avec classification supervisée (ou pas) et on compare les 2 cartes classe par classe (ou pixel par pixel) avec matrice de détection de changement
technique de classification supervisée par maximum de vraisemblance
Approche de détection des changements post classification à l’aide de la matrice de changement.
Main results: diminution de la superficie forestière et de la mine
Conclusions (advantages, limits): ces méthodes peuvent être utilisées efficacement pour contrôler les changements d’utilisation des terres

## Slide 3: Etat de l’art
Titre: Quantification of Annual Settlement Growth in Rural Mining Areas Using Machine Learning
Auteurs: Dominik Dietler, Andrea Farnham, Kees de Hoogh, Mirko S. Winkler
Année de publication: 2020
Journal: Remote Sensing
Contexte: Les projets miniers industriels dans les pays à faible revenu engendrent de fortes migrations. Celles-ci sont notamment dûes à la nécessité de main d'œuvre. La présence d’ouvriers induit la création de commerces de proximité. Les zones reculées faiblement peuplées peuvent être transformées en quelques années en environnements semi-urbains.
Objectif: L'objectif est de quantifier la croissance de l'habitat dans les communautés rurales du Burkina Faso affectées par l'exploitation minière industrielle. Cela afin de mieux gérer les ressources nécessaires.

## Slide 4
Problematic (difficulties): Les conditions météorologiques et la disponibilité limitée de l'imagerie Google Earth ont posé problèmes quant à la précision de la classification
Materiels (site, data): Images historiques de Google Earth sur plusieurs années ( de 2002 à 2016) de 4 mines d’or industrielle au Burkina Faso (Bissa, Essakane, Youga et Taparko)
Method and criteria for performance analysis:
-”Cloud mask” avec R statistiques
-Identification des pixels qui n’ont pas changé entre le début et la fin de l’étude
-6 modèles de classification (random forest (RF), k-Nearest Neighbors, decision tree (KNN), support vector machine (SVM), linear discriminant analysis (LDA) and a classification and regression tree model (CART))
-Une méthode Chai et al a été appliquée afin d’assurer la cohérence temporelle
Main results: Une grande précision dans l'estimation annuelle de la croissance de l'habitat rural a été obtenue lorsque les données de formation étaient disponibles à proximité des sites d'intérêt et qu’ils étaient situés dans les zones relativement humides du sud du Burkina Faso.
Conclusions (advantages, limits): La disponibilité croissante de l'imagerie satellitaire haute résolution de Google Earth et aussi les nouvelles sources de données telles que l'imagerie des missions Sentinel, augmentera encore les applications potentielles de la méthodologie développée.

## Slide 5: Etat de l’art
Titre: Attribution of local climate zones using a multitemporal land use/land cover classification scheme
Auteurs: Andreas Wicki, Eberhard Parlow
Année de publication: 2017
Journal: Journal of Applied Remote Sensing
Contexte: L'urbanisme moderne a ignoré son rôle dans le système climatique urbain en raison de l'amélioration des systèmes de chauffage et de refroidissement. En période de changement climatique rapide, ces adaptations doivent être réinventées, en particulier dans les zones à climat modéré et tempéré.
Objectif: Différencier les structures urbaines grâce à une combinaison de la classification LULC (land use/ land cover) basée sur la télédétection et le schéma LCZ (local climate zones).

## Slide 6
Problematic (difficulties): Le schéma de base des zones climatiques locales (développé par Stewart et Oke) pose problème lorsqu'il est adapté à des villes européennes avec centres historiques et rues étroites.
Materiels (site, data): jeu de données de Landsat 8 entre juin et août 2013 à 2015 avec une couverture minimale de nuages et de brume
Method and criteria for performance analysis:
algorithme de pan-nettoyage de Gram-Schmidt: ré-échantillonner les données
analyse LULC : basée sur une classification supervisée utilisant des régions d’intérêt comme zones d'entraînement pour un algorithme de maximum de vraisemblance
plusieurs passages et un affinage des zones de formation pour réduire les pixels non classés et faussement classés -> Ne disent pas comment.
Les différentes images de classification sont empilées et combinées, chaque pixel se voit attribuer l’étiquette de la classe la plus fréquente.
Les pixels non classés sont éliminés et remplis avec la classe majoritaire des pixels voisins.
Main results: La carte de classification représente la distribution des différents types de bâtiments urbains avec une grande précision.
On obtient de meilleurs résultats lorsque l’on combine plusieurs classification plutôt qu’une seule.
Conclusions (advantages, limits): -La plupart des valeurs de classe s'adaptent à plusieurs classes, en raison du chevauchement des valeurs de seuil.
-L’analyse multitemporelle peut être problématique en raison des changements rapides.
-L'utilisation d'images multitemporelles a permis de réduire les erreurs possibles et de lisser les résultats.

## Slide 7: État de l’art
Titre : Change detection of surface mining activity and reclamation based on a machine learning approach of multi-temporal Landsat TM imagery
Auteurs : George P. Petropoulos ,Panagiotis Partsinevelos &Zinovia Mitraka
Année de publication : 8 aout 2012
Journal : Geocarto International
Contexte : L’exploitation minière dégrade l'écosystème grec. L’objectif serait de pouvoir quantifier cette dégradation de l'écosystème, en faisant une classification des pixels dans des catégories définies.
Objectif : Présenter une méthode basée sur la télédétection pour quantifier les changements de couverture terrestre dus à l'activité minière en utilisant un SVM (Support Vecteur Machine), basé sur du machine learning et sur la théorie de la probabilité, combiné avec la détection de changement multi-temporelle des images satellites Landsat ™. Étude portant sur 2 sites, avec sélection de trois images satellites prises en juillet 1987, 2003 et 2010 soit sur une période de 23 ans pour chaque site, selon un critère de sur la condition atmosphérique ou encore la luminosité.

## Slide 8
Sélection d’images co-orbitale QuickBird-2 à très haute résolution spatiale utilisées pour valider la qualité des images Landsat sélectionnées.
Principe du SVM (Support Vecteur Machine): Algorithme d’apprentissage supervisé : Trouve l’hyperplan qui maximise la distances entre les données de différentes catégories, situées de part et d’autre de l’hyperplan, cherche la classification optimale.
Fonctionnement classification: De l’importation des images sur la plateforme ENVI (plateforme de traitement d’images) au calcul du coefficient de végétalité.
Test précision classification :
Selection de 40 pixels (training points) par classe pour tester la précision de la classification du SVM
Calcul du Overall accuracy (plus proche de 100 plus classification précise) et Kappa coefficient (plus proche de 1 plus précis)
Main results :
Les résultats montrent que l'activité minière a augmenté sur l'île de Milos en Grèce au cours des 23 années étudiées. Les cartes de couverture terrestre produites ont une précision globale de plus de 90%.